## Slide 1: Dependability Modeling for Data Center Tier Architecture
Carlos Julian Menezes Araújo
cjma@cin.ufpe.br
Orientador: Prof. Dr. Paulo Maciel
prmm@cin.ufpe.br

## Slide 2: Sumário
Introdução
Objetivos
Infraestrutura Data Center
Diagrama de blocos de confiabilidade
Metodologia
Modelos
Resultados
Conclusão
Trabalhos Futuros

## Slide 3: Introdução
Computação nas nuvens tem impulsionado a nova onda de aplicações baseada na internet, fornecendo software como serviço (SaaS).
Redes sociais, aplicativos de multimídia e sob demanda levaram a um elevado crescimento no número de data centers.

## Slide 4: Introdução
Motivação
  Data center é considerado um componente crítico no ambiente de TI.
  É responsável pelo alto consumo de energia e pela emissão de elevadas taxas de C02.
  Exige cada vez mais recursos computacionais com o intuito de propocionar alta disponibilidade.

## Slide 5: Introdução
Motivação
  Muitos esforços tem sido realizados para assegurar a sustentabilidade dos data centers.
  Entre essas iniciativas, a gestão do consumo de energia e a utilização de fontes limpas de energia são questões fundamentais para a redução do consumo de energia e o impacto ambiental.

## Slide 6: Objetivos
Este trabalho propõe:
  Modelos de dependabilidade do sistema de suprimento de energia.
  Realizar estudos para identificar vantagens e desvantagens de cada configuração.
  Apresentar os níveis de availability, reliability, cost, downtime e reliability importance.

## Slide 7: Infraestrutura Data Center

## Slide 8: Diagrama de blocos de Confiabilidade
RBD é utilizado para descrever a relação de funcionamento entre um sistema com os seus componentes.
Pode ser representado por estruturas em série, paralelo, série-paralelo, paralelo-série, ponte, entre outros.

## Slide 9: Diagrama de blocos de Confiabilidade
Modelo em Série
Term
λ = 8.6988E-8 µ = 0.263158
CB
λ = 3.9954E-7 µ = 0.45455
Notes: AV - 0.9999990659296545
MTTF: 2415237.2486547427
MTTR: 2.25600348130576

## Slide 10: Diagrama de blocos de Confiabilidade
Modelo em Paralelo
CB
Term
λ = 8.6988E-8 µ = 0.263158
λ = 3.9954E-7 µ = 0.45455
Notes: MTTF: 5.754587224111011E13
MTTR: 2.25600348130576
Availability: 0.9999999999999516

## Slide 11: Diagrama de blocos de Confiabilidade
Modelo em Ponte
Term
CB
Term
CB
Term
Notes: MTTF: 5.754587224111011E13
MTTR: 2.25600348130576
Availability: 0.9999999999999516

## Slide 12: Metodologia
Conhecimento e levantamento de informações do sistema
Definição dos componentes do sistema
Seleção das métricas
Geração dos modelos
Análise e Interpretação dos resultados
ok
Redução dos modelos
Ajuste

## Slide 13: Estudo de Caso
  A metodologia proposta foi adotada para avaliar a infraestrutura de suprimento de energia com o intuito de realizar um estudo de dependabilidade.
  Métricas
    Availability
    Reliability
    Reliability Importance
    Downtime
    Cost

## Slide 14: Modelos
Tier I - Básico
  Composto por um caminho único para
  distribuição de energia, sem componentes
  redundantes.
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 15: Modelos - Tier
Tier II – Componentes redundantes
  Composto por um caminho único para
  distribuição de energia, com componentes
  redundantes.
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 16: Modelos - Tier
Tier II – Componentes redundantes*
  Composto por um caminho único para
  distribuição de energia, com componentes
  redundantes
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 17: Modelos - Tier
Tier III – Manutenção Simultânea
  Composto por múltiplos caminhos de distribuição de potência ativa, mas somente um trajeto ativo, tem componentes redundantes, e passível de manutenção.
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 18: Modelos - Tier
Tier III – Manutenção Simultânea*
  Composto por múltiplos caminhos de distribuição de potência ativa, mas somente um trajeto ativo, tem componentes redundantes, e passível de manutenção.
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 19: Modelos - Tier
Tier IV – Tolerante a Falhas
  Composto por vias de distribuição de
  potência ativa múltiplos, tem
  componentes redundantes, e é
  tolerante a falhas.
Notes: TIA-942 Standard

## Slide 20: Resultados

## Slide 21: Resultados

## Slide 22: Resultados
A1 A2

## Slide 23: Resultados
A3 A4

## Slide 24: Resultados
A5 A6

## Slide 25: Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma metodologia para a avaliação de dependabilidade considerando a infraestrutura de suprimento de energia.

## Slide 26: Trabalhos Futuros
Incluir um estudo sobre sustentabilidade nas arquiteturas analisadas

## Slide 27
Obrigado!