## Slide 1: Exploração multi-objetivo do espaço de projeto de sistemas embarcados não-críticos
Bruno Nogueira

## Slide 2: Agenda
Introdução
Trabalhos relacionados
Abordagem proposta
Resultados experimentais

## Slide 3: Introdução
O projeto de um sistema embarcado tipicamente começa com uma especificação que captura os aspectos comportamentais do sistema
A próxima fase é chamada de exploração do espaço de projeto
  É inviável a exploração exaustiva de todos os pontos de projeto
  A abordagem “intuitiva” é lenta e propensa a erros
Projetistas precisam, portanto, de ferramentas automáticas que os auxiliem a escolher bons projetos

## Slide 4: Exploração do espaço de projeto
Application
Hardware
elements
Allocation
(candidate
architecture)
Mapping/
Scheduling
Performance
numbers
Performance
evaluation

## Slide 5: Exploração do espaço de projetos
Ao longo dos últimos anos diferentes diversas abordagens foram propostas
  Em diferentes níveis de abstração
O trabalho proposto foca em abordagens que podem ser usadas nos estágios iniciais de projeto e assim rapidamente avaliar um grande número de alternativas
  Modelos abstratos para o hardware e software, ao invés de modelos executáveis
  Desempenho é apenas simbolicamente representado

## Slide 6: Trabalhos relacionados
Em sua grande maioria, os trabalhos neste nível de abstração são baseados em suposições de pior-caso
  Tempo determinístico de execução (WCET)
  Tempo determinístico de intervalo de chegada
Estas abordagens são apropriadas para sistemas embarcados críticos
  Nenhum deadline pode ser violado
Por outro lado, para sistemas embarcados não-críticos suposições de pior caso podem levar a um projeto desnecessariamente custoso
  Ao invés de se basear no pior caso, tempos de execução modelados por distribuições de probabilidade são preferíveis

## Slide 7: Trabalhos relacionados
Para sistemas embarcados não-críticos
  Métodos analíticos para avaliar uma alternativa de projeto são bastante limitados
  Não existem muitos trabalhos tratando o problema complementar de automaticamente explorar o espaço de projeto

## Slide 8: Abordagem proposta
O problema de exploração de espaço de projeto de sistemas embarcados não-críticos é modelado como um problema de otimização para simulação estocástica
  Um algoritmo genético multi-objetivo é proposto
  Métricas de projeto, como custo, são otimizadas ao mesmo tempo em que violações de deadlines são reduzidas
Benefícios de se usar otimização para simulação
  Permite avaliar sistemas que são difíceis de modelar analíticamente
  Libera o projetista da dificuldade de manualmente explorar o espaço de projeto

## Slide 9: Objetivo
Achar
  alocação, mapeamento e atribuição de prioridades
Para minimizar
  Custo, consumo de energia e violações de deadlines

## Slide 10: Abordagem proposta

## Slide 11: Modelo de simulação

## Slide 12: Resultados experimentais
Hou’s benchmark

## Slide 13: Resultados experimentais
Video Codec
(ETH Zürich)

## Slide 14: Resultados experimentais
Comparação
  Algoritmo proposto
  EMOGAC
  Versão modificada do algoritmo proposto, sem os operadores genéticos (A2)

## Slide 15: Coverage difference of two sets - D metric
D(A,B) > D(B,A)
Significa que A é
melhor que B

## Slide 16: Tempo de avaliação

## Slide 17
Obrigado!