## Slide 1: Perfmon
Danilo Mendonça Oliveira

## Slide 2: Agenda
Introdução
Conclusão
Referências

## Slide 3: Introdução
O Monitor de Desempenho (perfmon.exe) é a versão melhorada do System Monitor (sysmon.exe), que está presente no Windows desde o Windows 95
Ferramenta útil para detectar gargalos em um servidor de aplicação Windows
Permite monitorar CPU, disco, memória, rede e processos

## Slide 4: Introdução
Funciona por amostragem ou baseado em eventos
Funciona em tempo real, ou armazenando resultados em um arquivo de log para análise posterior
Funciona de forma local ou remota

## Slide 5: Introdução
Executando o Perfmon

## Slide 6: Introdução

## Slide 7: Gerenciamento de computador

## Slide 8: Conectando a um computador remoto

## Slide 9: Monitor de confiabilidade

## Slide 10: Introdução
O Monitor de Desempenho coleta dados a partir de três fontes
  Contador de desempenho: refletem parte do estado do sistema ou atividade
  Rastreamento de eventos: permitem escutar determinados eventos de um sistema ou aplicação
  Informação de configuração: coletado a partir de informações do registro do Windows
O Monitor de Desempenho agrupa várias métricas coletadas a partir das fontes acima em uma unidade chamada Conjunto de Coletores de Dados

## Slide 11: Contadores de desempenho
Contadores de desempenho de processador
  Processador\% Tempo do Processador
    Intervalo aceitável*: 0 – 85%
  Processador\% Tempo de Usuário
  Processador\% Tempo de Interrupção
    Intervalo aceitável: 0 – 15%
  Sistema\Comprimento da Fila de Processador
    Intervalo aceitável: 0 – duas vezes o número de cpus
Soluções
  Otimizar aplicativo
  Upgrade da CPU
* Apenas uma sugestão

## Slide 12: Contadores de desempenho
Contadores de desempenho da memória
  Memória\% Bytes Confirmados em Uso
    Intervalo aceitável: 0 – 80%
  Memória\% Mbytes Disponíveis
    Intervalo aceitável: 5% do total da Ram – 100%
  Memória\Entradas Livres de Tabela de Paginação do Sistema
    Intervalo aceitável: 5000 - inf
  Memória\Bytes de Pool Não-Paginável
  Memória\Bytes de Pool Paginável

## Slide 13: Contadores de desempenho
Contadores de desempenho do disco
  LogicalDisk\% Espaço Livre
    Intervalo aceitável: 15% - 100%
  PhysicalDisk\% Tempo Ocioso
    Intervalo aceitável: 20% - 100%
  PhysicalDisk\Média de Disco s/Leitura
    Intervalo aceitável: 0 – 25ms
  PhysicalDisk\Média de Disco s/Gravação
    Intervalo aceitável: 0 – 25ms

## Slide 14: Contadores de desempenho
Contadores de desempenho da rede
  Interface de Rede\Total de Bytes/s
    Intervalo aceitável: 0 – 75%
  Interface de Rede\Comprimento da Fila de Saída
    Intervalo aceitável: 0 – 2
Soluções:
  Segmentar a rede
  Substituir a interface de rede

## Slide 15: Monitorando em tempo real

## Slide 16: Monitorando em tempo real

## Slide 17: Criando Conjunto de Coletor de Dados

## Slide 18: Criando Conjunto de Coletor de Dados

## Slide 19: Criando Conjunto de Coletor de Dados

## Slide 20: Adicionando todos os contadores de uma categoria

## Slide 21: Criando Conjunto de Coletor de Dados

## Slide 22: Criando Conjunto de Coletor de Dados

## Slide 23: Criando Conjunto de Coletor de Dados
Intervalo de amostragem depende do total de tempo que você vai monitorar o sistema
Um intervalo de amostragem menor do que o necessário pode implicar em duas coisas:
  Monitoramento causando overhead no sistema
  Arquivo de log muito grande
Um intervalo grande demais também é prejudicial:
  Alguns eventos podem passar despercebidos
  Afeta o tempo de reação, no caso de análise em tempo real

## Slide 24: Iniciando captura dos dados

## Slide 25: Visualizando arquivo de log

## Slide 26: Propriedades gerais do coletor de dados

## Slide 27: Propriedades do arquivo de log

## Slide 28: Salvando em formato textual

## Slide 29: Processando dados do log com o R

## Slide 30: Tópicos não explorados
Alertas de contadores
Rastreamento de eventos e Event tracing for Windows (EWT)
Monitorando informação de configuração do sistema

## Slide 31: Considerações finais
O Monitor de Performance é uma poderosa ferramenta de monitoramento e traz como vantagem o fato de já vir incluída no Windows por padrão
Tem como principal função ajudar administradores a descobrir gargalos em servidores Windows
É necessário cuidado no dimensionamento da janela de monitoramento e intervalo de amostragem

## Slide 32: Referências
http://technet.microsoft.com/pt-br/magazine/2008.08.pulse.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/System_Monitor
http://technet.microsoft.com/pt-br/library/dd744567(v=ws.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/pt-br/magazine/cc163437.aspx
Help da ferramenta